## Slide 1
《openEuler应用编程技术》
第十章 第1讲 内核审计框架
中国科学院软件研究所
2021年1月27日

## Slide 2: 第十章 结构
第1讲：内核审计框架
第2讲：LSM框架
第3讲：AppArmor
第4讲：内核中key的管理

## Slide 3: 本节主要内容
1. 内核审计是什么
2. 源码解析

## Slide 4: 内核审计是什么
在Linux内核中，审计日志是安全模块的重要组成部分。
举一个贴近使用的例子，假设我做了一个网站并发布到了网上，我的网站服务器使用了自己搭建的Linux服务器，然后就开始了网站的运营。然后某一天，发生了某些特殊的情况，（例如被篡改了主页/其他人获取了网站管理权限等等情况），证明我自己搭建的网站服务器遭到了入侵。
那么接下来我应该怎么办？黑客现在获取了我的网站的权限这个事情暂且不表，现在我们来讨论一下另一个事情：服务器的安全问题。

## Slide 5: 内核审计是什么
出现了被入侵的情况，作为服务器的主人第一反应是当前损失是什么，而第二反应就应该是他(黑客)是怎么做到的？我的服务器是不是有安全漏洞？
那么，这个时候，我们的主角，内核审计(audit)就出场了。
简单一点讲的话，audit的作用就相当于是它是一个摄像头，不停的保存着系统内核的情况，所记录的信息格式大概是这样：“某某时间：某某用户进行了某某操作。”
严肃一点描述的话，就是audit保存了在内核态中进行的关键操作日志。

## Slide 6: 内核审计是什么
注意区分一下“审计”和“日志”的区别：“审计”等义于“审计日志”，与“日志”的区分在于：记录的主体不一样。审计是“在内核中根据设定的规则生成审计消息“，而日志是“基于一种自觉行为，系统的多个守护进程在执行过程中发送日志消息给日志服务进程，后者将消息记录到日志文件中。”
换句话说就是审计是在核心态进行的记录，而日志是在用户态。

## Slide 7: 内核审计是什么
那么回到我们的小故事，我现在就可以查看审计内容来一步步查看黑客是如何获取连接、提升自己的权限以完成网站的入侵修改操作的。然后通过这一步步的操作来看关键点在哪出现了漏洞，哪是本不应该出现的情况使其钻了空子——也就是寻找系统漏洞。
那么聪明的你已经明白了，‘审计’在安全模块的作用并不是说能够阻止安全问题的发生，而是在安全问题发生后能够及时找到问题所在，甚至可以寻找到是谁进行了安全攻击——当然这在一定程度上是可以阻止安全问题的发生的，就像商场安装了摄像头可以避免很多的盗窃行为一样。

## Slide 8: 本节主要内容
1. 内核审计是什么
2. 源码解析

## Slide 9: 源码解析
audit.h
audit.h头文件中主要存储了一些在（audit.c及其他文件中）具体实现时用到的数据结构，因此首先介绍一下这些在此定义的数据结构，为解读具体实现audit.c文件做基础。

## Slide 10: Audit_state
enum audit_state {
AUDIT_DISABLED,
AUDIT_BUILD_CONTEXT,
AUDIT_RECORD_CONTEXT
};
在这里使用enum枚举声明了audit审计模块可能的活动级别，分别是：
AUDIT_DISABLED：不记录任何系统调用
AUDIT_BUILD_CONTEXT：在进入系统调用时进行记录
AUDIT_RECORD_CONTEXT：在进入和退出系统调用时进行记录
分别代表了三种不同的安全级别，逐层提高。

## Slide 11: Audit_entry
struct audit_entry {
struct list_head list;
struct rcu_head rcu;
struct audit_krule rule;
};
在这里声明了一个数据结构audit_entry，实际上是一个用于保存审计规则的双向链表。
list_head：
用于创建双向循环链表的结构。其在内核中被定义见下一页。

## Slide 12: Audit_entry
struct list_head {
struct list_head *next, *prev;
};
可以看到，在此引入list_head，其实就是实现了双向链表的前后指针。
虽然linux内核是用C语言写的，但是list_head的引入，使得内核数据结构也可以拥有面向对象的特性，通过使用操作list_head 的通用接口很容易实现代码的重用，有点类似于C++的继承机制

## Slide 13: Audit_entry
struct audit_entry {
struct list_head list;
struct rcu_head rcu;
struct audit_krule rule;
};
在这里声明了一个数据结构audit_entry，实际上是一个用于保存审计规则的双向链表。

## Slide 14: Audit_entry
rcu_head：
RCU(Read-Copy Update)，用于实现读-拷贝修改。深入理解其机制在此不表，仅描述其作用如下：通过引入此数据结构，实现了对此数据结构（audit_entry）的RCU保护，使得读者需要访问该信息时无需获取任何锁，但是写者在访问时首先拷贝一个副本，然后对副本进行修改，最后使用一个回调（callback）机制在适当的时机把指向原来数据的指针重定向至被修改后的数据。简单描述就是用于控制访问冲突，对读者开放，对写者进行访问控制（避免冲突）。

## Slide 15: Audit_entry
struct audit_entry {
struct list_head list;
struct rcu_head rcu;
struct audit_krule rule;
};
在这里声明了一个数据结构audit_entry，实际上是一个用于保存审计规则的双向链表。
audit_krule：
具体的data域，保存一条条具体的规则。这里的规则就是指在具体什么样的前提下进行审计记录。对于不同的情况下规则表不同，因此需要使用这样的一个数据结构来进行记录。

## Slide 16: Audit_cap_data
struct audit_cap_data {
kernel_cap_t permitted;
kernel_cap_t inheritable;
union {
unsigned int fE;
kernel_cap_t effective;
};
kernel_cap_t ambient;
kuid_t rootid;
};
audit_cap_data是用于保存能力数据的数据结构，在此简要介绍其内容。
kernel_cap_t类型是无符号整数类型，一共32位，每一位表示系统细分的一命特权。
effective表明了进程当前使用的特权情况；permitted表明进程可拥有的最多特权；inheritable包含进程下一步exec新文件时所拥有的特权集。

## Slide 17: Audit_names
struct audit_names {
struct list_head list;
struct filename *name;
int name_len;
bool hidden;
unsigned long ino;
dev_t dev;
umode_t mode;
kuid_t uid;
kgid_t gid;
dev_t rdev;
u32 osid;
struct audit_cap_data fcap;
unsigned int fcap_ver;
unsigned char type;
bool should_free;
};
简单理解为是一个用于存储文件名及文件属性信息的数据结构。
其中list_head list上文讲过，是用于实现双向链表的结构；
filename* name用于存储文件名（实际上存储的是保存着文件名的数据结构的指针）；
audit_cap_data fcap也是上文中提过的用于保存能力数据。

## Slide 18: Audit_proctitle
struct audit_proctitle {
int len;
char *value;
};
字面意思理解：是一个用于存储审计进程名的数据结构。内含一个长度和一个字符数组(其实就是字符串)罢了。

## Slide 19: audit_context
核心数据结构：audit_context。
如果审计规则成立(被启用)，则在系统调用进入时创建此数据结构用于记录信息，在系统调用退出时（如果需要记录）维护此数据结构中信息。

## Slide 20: audit_context
其中部分信息的解释如下：
* int in_syscall：当前进程是否在系统调用中。
* enum audit_state state, current_state：记录audit的状态。前文有介绍。
* unsigned int serial：audit的序列号，用于唯一标识此记录。
* struct timespec64 ctime：生成此记录的时间。
* long return_code：系统调用的返回值。
* int return_valid：系统调用的返回值是否合法。

## Slide 21: 源码解析
audit.c
本文件提供了核心的审计机制。

## Slide 22: audit_init函数
审计子系统的初始化由audit_init执行。除了设置数据结构之后，该函数还创建了一个netlink套接字，与用户层通信。
在初始化函数中，涉及的操作并不多，在此简要介绍：一开始的
是一个明显的判断，判断当前audit的state是否是disable状态，如果是的话无需审计，直接返回退出。
if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
return 0;

## Slide 23: audit_init函数
接下来的一系列操作是在存储audit的数据结构（事实上是队列，用来存储一系列audit）中初始化其在多个队列（audit_queue、audit_retry_queue、audit_hold_queue）中的位置。
这里便是在创建与用户层通信的套接字。
pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
audit_default ? "enabled" : "disabled");
register_pernet_subsys(&audit_net_ops);

## Slide 24: audit_receive函数
static void audit_receive(struct sk_buff *skb)
{
struct nlmsghdr *nlh;
int len;
int err;
nlh = nlmsg_hdr(skb);
len = skb->len;
audit_ctl_lock();
while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
err = audit_receive_msg(skb, nlh);
if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
netlink_ack(skb, nlh, err, NULL);
nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
}
audit_ctl_unlock();
}

## Slide 25: audit_receive函数
audit_receive函数是用于处理auditd发送过来的数据。
与当前我们分析的audit工作在内核态不同，auditd是工作在用户态的进程，主要负责消息传递。内核audit向外传送消息使用了上文提到了netlink套接字，套接字连接的就是auditd进程。同时auditd也负责向内核传送用户态的一些消息。
我们在这里提到的audit_receive函数就是用于处理auditd通过netlink套接字向内核传送的用户态信息。

## Slide 26: audit_receive函数
注意一下函数的参数`struct sk_buff *skb`就是我们需要的message buffer.
后续首先通过`nlmsg_hdr`函数获取skb的netlink报头，获取skb的长度，然后开始进行循环处理：
  通过skb消息与其netlink套接字的报头nlh经过`audit_receive_msg`函数处理得到返回值err，主要就是是进行判断二者是否匹配（核查从用户态发来的数据）。
  如果发生了不匹配（err返回值=1）或者是netlink报头中指明需要回复的情况时，就需要通过`netlink_ack`函数进行回复：回复内容主要就是err信息。

## Slide 27: 审计的核心实现
审计的核心实现分为三步：首先，用`audit_log_start`开始记录过程。然后，用`audit_log_format`格式化一个消息，最后用`audit_log_end`结束该审计记录，消息通过netlink发送到auditd。

## Slide 28: audit_log_start
struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
int type)
{
struct audit_buffer *ab;
struct timespec64 t;
unsigned int uninitialized_var(serial);
if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
return NULL;
if (unlikely(!audit_filter(type, AUDIT_FILTER_EXCLUDE)))
return NULL;
//……
}
用`audit_log_start`函数开始审计过程，其中包括初始化检查、缓冲区限制检查等一系列限制问题的判断，在判断未出错的前提下即可开始审计过程。

## Slide 29: audit_log_format
void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
{
va_list args;
if (!ab)
return;
va_start(args, fmt);
audit_log_vformat(ab, fmt, args);
va_end(args);
}
此函数用于向一个给定的审计缓冲区(ab)写入格式化消息（fmt），参数中的…是可选的对fmt字符串的限制。

## Slide 30: audit_log_end
void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
{
struct sk_buff *skb;
struct nlmsghdr *nlh;
if (!ab)
return;
if (audit_rate_check()) {
skb = ab->skb;
ab->skb = NULL;
nlh = nlmsg_hdr(skb);
nlh->nlmsg_len = skb->len - NLMSG_HDRLEN;
skb_queue_tail(&audit_queue, skb);
wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
} else
audit_log_lost("rate limit exceeded");
audit_buffer_free(ab);
}
在所有必要的记录消息都已写入到审计缓冲区之后，需要调用audit_log_end确保将审计记录发送到用户空间守护进程auditd。

## Slide 31
本节完